## Slide 1
Octubre 2022
Ejemplos de cálculo de producción neta y derechos de expedición.

## Slide 2
2
Se incluyen algunos ejemplos de cálculo de producción neta y derechos de expedición
Puede enviar sus sugerencias de ejemplo a GDO_GTS@enagas.es
Los ejemplos incluidos en este documento se irán completando de acuerdo a las solicitudes.

## Slide 3
Planta de producción directa
Planta de producción por conversión
Planta con varios puntos de producción

## Slide 4
4
Puntos de consumo
[1] MATERIA PRIMA – ELECTRICIDAD SOLAR FOTOVOLTAICA
[2] CONSUMOS AUXILIARES – ELECTRICIDAD RENOVABLE -> no va a neteo
La producción de energía solar se produce in situ (campo PV dedicado): instalación de producción directa
Producción neta renovable: 60 MWh
Consumos auxiliares: 7 MWh renovables -> no va a neteo
Cálculo de producción neta: (0/60= 0% <2%) -> los consumos auxiliares están exentos de neteo
Producción bruta (medida): 60 MWh
Derechos de expedición de hidrógeno:
Con fuente de energía “solar”: 1*60 = 60
PASO 1 – cálculo de la producción neta
PASO 2 – cálculo de los derechos de expedición
Al haber una única fuente de energía (solar), el 100% de los derechos de expedición corresponderán a esa fuente de energía.
Energy Input Factor por conversión de “solar”: 1
electrólisis
[1]
100 MWh solar
[2]
7 MWh electricidad (solar)
[3]
60 MWh hidrógeno
1. Producción directa – H2 electrolítico

## Slide 5
Planta de producción directa
Planta de producción por conversión
Planta con varios puntos de producción

## Slide 6
2. Conversión: upgrading de biometano
Puntos de consumo
[1] MATERIA PRIMA – BIOGÁS - PROCESO DE CONVERSIÓN
[2] CONSUMOS AUXILIARES – ELECTRICIDAD -> neteo de producción neta
[3] CONSUMOS AUXILIARES – AUTOCONSUMOS -> exento de neteo
CASO A: el productor no solicita la expedición de GdOs por autoconsumo - > hay un solo punto de producción
A1) Si el productor redime las 100 GdOs asociadas a [1] con GdOs de biogás con fuente de energía:
20 de “gas de vertedero”
80 de “lodos residuales”
Producción neta renovable: 90 MW
Consumos auxiliares: 1,5 MW
Cálculo de producción neta: (1,5/90= 1,7% <2%) -> los consumos auxiliares están exentos de neteo
Producción bruta (medida): 90 MW
Derechos de expedición de biometano:
Con fuente de energía “gas de vertedero”: 0,2*90 = 18
Con fuente de energía “lodos residuales”: 0,8*90 =72
PASO 1 – cálculo de la producción neta
PASO 2 – cálculo de los derechos de expedición
Energy Input Factor por conversión de “gas de vertedero”: 20/ (20+80) = 0,2
Energy Input Factor por conversión de “lodos residuales”: 80 / (20+80) = 0,8
TOTAL: 90 GdOs

## Slide 7
2. Conversión: upgrading de biometano
Puntos de consumo
[1] MATERIA PRIMA – BIOGÁS - PROCESO DE CONVERSIÓN
[2] CONSUMOS AUXILIARES – ELECTRICIDAD -> neteo de producción neta
[3] CONSUMOS AUXILIARES – AUTOCONSUMOS -> exento de neteo
CASO A: el productor no solicita la expedición de GdOs por autoconsumo -> hay un solo punto de producción
A2) Si el productor redime sólo 50 GdOs asociadas a [1] con GdOs de biogás con fuente de energía “gas de vertedero”
Producción neta renovable: 90 MW
Consumos auxiliares: 1,5 MW
Cálculo de producción neta: (1,5/90= 1,7% <2%) -> los consumos auxiliares están exentos de neteo
Producción bruta (medida): 90 MW
Derechos de expedición de biometano:
Con fuente de energía “gas de vertedero”: 0,5*90 = 45
Con fuente de energía “NO ESPECIFICADO” – no da derecho a expedición
PASO 1 – cálculo de la producción neta
PASO 2 – cálculo de los derechos de expedición
Energy Input Factor por conversión de “gas de vertedero”: 50/ (50+50) = 0,5
Energy Input Factor por conversión de “NO ESPECIFICADO”: 50 / (50+50) = 0,5
TOTAL: 45 GdOs

## Slide 8
2. Conversión: upgrading de biometano
Puntos de consumo
[1] MATERIA PRIMA – BIOGÁS - PROCESO DE CONVERSIÓN
[2] CONSUMOS AUXILIARES – ELECTRICIDAD -> neteo de producción neta
[3] CONSUMOS AUXILIARES – AUTOCONSUMOS -> exento de neteo
CASO B: el productor solicita también la expedición de GdOs por autoconsumo - > hay dos puntos de producción (inyección red y autoconsumos)
B1) Si el productor redime las 100 GdOs asociadas a [1] con GdOs de biogás con fuente de energía:
20 de “gas de vertedero”
80 de “lodos residuales”
Producción neta renovable: 100 MW
Consumos auxiliares: 1,5 MW
Cálculo de producción neta: (1,5/100= 1,5% <2%) -> los consumos auxiliares están exentos de neteo
Producción bruta (medida): 90 MWh biometano inyectado + 10 MWh autoconsumos
Derechos de expedición de biometano:
Con fuente de energía “gas de vertedero”: 0,2*100 = 20
Con fuente de energía “lodos residuales”: 0,8*100 =80
PASO 1 – cálculo de la producción neta
PASO 2 – cálculo de los derechos de expedición
Energy Input Factor por conversión de “gas de vertedero”: 20/ (20+80) = 0,2
Energy Input Factor por conversión de “lodos residuales”: 80 / (20+80) = 0,8
TOTAL: 100 GdOs
PASO 3 – Derechos de expedición por punto de producción
Autoconsumos
Autoconsumos “gas de vertedero”: 20* 10/ 100= 2
Autoconsumos“lodos residuales”: 80 *10/100 = 8
Biometano inyectado en red
Biometano inyect. “gas de vertedero”: 20* 90/ 100= 18
Biometano inyect.“lodos residuales”: 80 *90/100 = 72

## Slide 9
2. Conversión: upgrading de biometano
Puntos de consumo
[1] MATERIA PRIMA – BIOGÁS - PROCESO DE CONVERSIÓN
[2] CONSUMOS AUXILIARES – ELECTRICIDAD -> neteo de producción neta
[3] CONSUMOS AUXILIARES – AUTOCONSUMOS -> exento de neteo
CASO B: el productor solicita también la expedición de GdOs por autoconsumo - > hay dos puntos de producción (inyección red y autoconsumos)
Producción neta renovable: 100 MW
Consumos auxiliares: 1,5 MW
Cálculo de producción neta: (1,5/100= 1,5% <2%) -> los consumos auxiliares están exentos de neteo
Producción bruta (medida): 90 MWh biometano inyectado + 10 MWh autoconsumos
Derechos de expedición de biometano:
Con fuente de energía “gas de vertedero”: 0,5*100 = 50
Con fuente de energía “NO ESPECIFICADO” – no da lugar a derechos de expedición
PASO 1 – cálculo de la producción neta
PASO 2 – cálculo de los derechos de expedición
Energy Input Factor por conversión de “gas de vertedero”: 50/ (50+50) = 0,5
Energy Input Factor por conversión de “NO ESPECIFICADO”: 50 / (50+50) = 0,5
TOTAL: 50 GdOs
PASO 3 – Derechos de expedición por punto de producción
Autoconsumos
Autoconsumos “gas de vertedero”: 50* 10/ 100= 5
Biometano inyectado en red
Biometano inyect. “gas de vertedero”: 50* 90/ 100= 45
B2) Si el productor redime sólo 50 GdOs asociadas a [1] con GdOs de biogás con fuente de energía “gas de vertedero”

## Slide 10
10
Puntos de consumo
[1] MATERIA PRIMA – ELECTRICIDAD DE RED - PROCESO DE CONVERSIÓN
[2] CONSUMOS AUXILIARES – gasóleo-> va a neteo
La producción de energía solar se produce en otro sitio: instalación de producción por conversión
Producción neta renovable: 60 MWh – 7 MWh = 53 MWh
Consumos auxiliares: 7 MWh renovables -> va a neteo
Cálculo de producción neta: (7/60= 11,7% >2%) -> los consumos auxiliares van a neteo
Producción bruta (medida): 60 MWh
Derechos de expedición de hidrógeno:
Con fuente de energía “solar”: 53*0,6 = 31,8 MWh -> 31 GdO “solar” y se acumulan 800 kWh para próximo proceso expedición
Con fuente de energía “eólica”: 53*0,4 = 21,2 MWh -> 21 GdO “viento” y se acumulan 200 kWh para próximo proceso de exped.
PASO 1 – cálculo de la producción neta
PASO 2 – cálculo de los derechos de expedición
electrólisis
[1]
100 MWh electricidad
[2]
7 MWh gasóleo
[3]
60 MWh hidrógeno
Si el productor redime 100 GdOs asociadas a [1] con GdOs electricidad, de las que 60 con fuente de energía “solar” y 40 “viento”.
Energy Input Factor por conversión de “solar”: 60/ (60+40) = 0,6
Energy Input Factor por conversión de “viento”: 40/ (60+40) = 0,4
2. Conversión: H2 con electricidad de red
CASO B1: el productor redime GdOs para el 100% de la electricidad consumida

## Slide 11
11
Puntos de consumo
[1] MATERIA PRIMA – ELECTRICIDAD DE RED - PROCESO DE CONVERSIÓN
[2] CONSUMOS AUXILIARES – gasóleo-> va a neteo
La producción de energía solar se produce en otro sitio: instalación de producción por conversión
Producción neta renovable: 60 MWh – 7 MWh = 53 MWh
Consumos auxiliares: 7 MWh renovables -> va a neteo
Cálculo de producción neta: (7/60= 11,7% >2%) -> los consumos auxiliares van a neteo
Producción bruta (medida): 60 MWh
Derechos de expedición de hidrógeno:
Con fuente de energía “solar”: 53*0,5 = 26,5 MWh -> 26 GdO “solar” y se acumulan 500 kWh para próximo proceso expedición
Con fuente de energía “eólica”: 53*0,3 = 15,9 MWh -> 15 GdO “viento” y se acumulan 900 kWh para próximo proceso de exped.
La producción asociada a “NO ESPECIFICADO” no genera derechos de expedición
PASO 1 – cálculo de la producción neta
PASO 2 – cálculo de los derechos de expedición
electrólisis
[1]
100 MWh electricidad
[2]
7 MWh gasóleo
[3]
60 MWh hidrógeno
Si el productor redime 80 GdOs asociadas a [1] con GdOs electricidad, de las que 50 con fuente de energía “solar” y 30 “viento”.
Energy Input Factor por conversión de “solar”: 50/ (50+30+20) = 0,5
Energy Input Factor por conversión de “viento”: 30/ (50+30+20) = 0,3
Energy Input Factor por conversión de “NO ESPECIFICADO”: 20/(50+30+20) =0,2
2. Conversión: H2 con electricidad de red
CASO B2: el productor redime GdOs para el 80% de la electricidad consumida

## Slide 12
Planta de producción directa
Planta de producción por conversión
Planta con varios puntos de producción

## Slide 13
13
Puntos de consumo
[1] MATERIA PRIMA – ELECTRICIDAD SOLAR FOTOVOLTAICA
[2] CONSUMOS AUXILIARES – ELECTRICIDAD RENOVABLE -> no va a neteo
La producción de energía solar se produce in situ (campo PV dedicado): instalación de producción directa
Producción neta renovable: 60 MWh
Consumos auxiliares: 7 MWh renovables -> no va a neteo
Cálculo de producción neta: (0/60= 0% <2%) -> los consumos auxiliares están exentos de neteo
Producción bruta (medida): 60 MWh
Derechos de expedición de hidrógeno:
Con fuente de energía “solar” y logística “Inyectado en…”: 60*1*0,666 = 40
Con fuente de energía “solar” y logística off-grid: 60*1*0,333 = 20
PASO 1 – cálculo de la producción neta
PASO 2 – cálculo de los derechos de expedición
Al haber una única fuente de energía (solar), el 100% de los derechos de expedición corresponderán a esa fuente de energía.
Energy Input Factor por conversión de “solar”: 1
Al haber varios puntos de producción con diferentes logísticas asociados a la instalación, los derechos de expedición se deben repartir entre las diferentes logísticas:
  Inyectado en canalizaciones no conectadas al Sistema gasista: 40/(40+20) = 0,666
  Logística off-grid: 20/(40+20) = 0,333
electrólisis
[1]
100 MWh solar
[2]
7 MWh electricidad (solar)
[3] - HIDROGENODUCTO
40 MWh hidrógeno
3. Varios puntos de producción
CASO A1: carga de camiones + inyección en hidrogenoducto (canalización aislada)
[4] – CAMIONES (off-grid)
20 MWh hidrógeno
Todos los derechos de expedición darán lugar a GdOs de tipo “Hidrógeno renovable” y el Tipo de gas será: Hidrógeno

## Slide 14
14
Puntos de consumo
[1] MATERIA PRIMA – ELECTRICIDAD SOLAR FOTOVOLTAICA
[2] CONSUMOS AUXILIARES – ELECTRICIDAD RENOVABLE -> no va a neteo
La producción de energía solar se produce in situ (campo PV dedicado): instalación de producción directa
Producción neta renovable: 60 MWh
Consumos auxiliares: 7 MWh renovables -> no va a neteo
Cálculo de producción neta: (0/60= 0% <2%) -> los consumos auxiliares están exentos de neteo
Producción bruta (medida): 60 MWh
Derechos de expedición de hidrógeno:
Con fuente de energía “solar” y logística “Inyectado en…”: 60*1*0,666 = 40
Con fuente de energía “solar” y logística off-grid: 60*1*0,333 = 20
PASO 1 – cálculo de la producción neta
PASO 2 – cálculo de los derechos de expedición
Al haber una única fuente de energía (solar), el 100% de los derechos de expedición corresponderán a esa fuente de energía.
Energy Input Factor por conversión de “solar”: 1
Al haber varios puntos de producción con diferentes logísticas asociados a la instalación, los derechos de expedición se deben repartir entre las diferentes logísticas:
  Inyectado en al Sistema gasista: 40/(40+20) = 0,666
  Logística off-grid: 20/(40+20) = 0,333
electrólisis
[1]
100 MWh solar
[2]
7 MWh electricidad (solar)
[3] – Blending Stma. gasista
40 MWh hidrógeno
3. Varios puntos de producción
CASO A2: carga de camiones + inyección en blending en Sistema Gasista
[4] – CAMIONES (off-grid)
20 MWh hidrógeno
Tipo GdO: “Hidrógeno renovable” Tipo de gas: “Hidrógeno”
Tipo GdO: “Gas compatible con la red”
Tipo de gas: “Hidrógeno”

## Slide 15
Muchas gracias